## Slide 1: 计算机期末复习提纲
本提纲列出所有本课程复习要点，请将书本对应页码内容熟练掌握

## Slide 2: 第一章
1.1 冯诺依曼体系三大要点：二进制，存储程序，五大部件 P2
1.1.1 存储程序工作方式三点含义 P3
1.2.1 1 CPU区分数据和指令，指令的连续执行基本方式，ALU ，两大类控制器 P6-7
1.2.1 2 主存储器（内存）的单元组成与地址 P7
1.2.1 5 总线的三大类型 P8
1.2.2 1(2) 语言处理的两种类型：解释与编译，具体含义，区别 P10-11
1.3.2虚拟机的概念，JVM虚拟机工作原理与其意义 P15
1.3.3 软硬件逻辑等价的意义 P15
1.4.2 指令执行过程 P17-18
1.5.2 4 主存储器容量表示方法 P20

## Slide 3: 第一章需要与后面章节联系的点
内存储器单元组成与地址，这部分内容直接关联到后面的寻址和汇编语言部分数据段的表示与变量的存储。
CPU与总线均起到了区分二进制数据类型的作用
指令执行过程取指令、读取操作数与后继指令地址部分，注意与后续汇编语言的CS，IP的工作原理以及数据寻址方式联系起来。

## Slide 4: 第二章
原码表示法，只考虑整数 P28
补码表示法，只考虑整数 ,注意补码最高符号位的意义，掌握补码不同位数能够表达的数值范围计算方法 P32 图2-2
IEEE浮点数的定义格式 P38 图2-10及其解释，公式（2-10），注意数符、阶码与尾数的意义。注意二进制小数转为浮点数的方法（例2-20），进而衍生至普通实数转换为浮点数的方法（信息表示与计算方法作业第3题）
现有字符编码方案，了解已有方案即可，包括字符与汉字 P39-41
基本寻址方式 P47-50, 8种方式的具体含义都要理解，结合汇编语言。

## Slide 5: 第二章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
补码的表示
补码只需要这样理解：原码的最高位代表正负号，其他位代表数字，而补码的最高位为1则代表-2^(N-1),N为二进制数位长，如8位二进制数，最高位代表-128，16位二进制数最高位代表-32768，其他位还是代表正数，值为这两者的和。
思考题1：补码的10001111和00001111各代表什么值？
10001111 = 10000000 + 1111 = -128 + 15 = -113
00001111 = 00000000 + 1111 = 0 +15 = 15
思考题2：字长8位和16位的补码能表示的最大值和最小值是多少？（注意和原码的区别）

## Slide 6: 第二章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
寻址方式
寻址方式的本质：给出指令中所需要的数据所在地址的方法！指令中需要的数据主要以如下三种方法给出：
1.直接给：MOV AX,1234H，其中1234H这个操作数是直接给的，这就是立即寻址
2.给数据所在寄存器和目标寄存器： MOV AX,BX，需要传送的值在BX中，传送目标AX，都 是以寄存器形式给出。这就是寄存器寻址。
3. 给数据所在的内存单元，内存单元地址用[地址]的形式给出，注意，给的都是相对于基地址的偏移地址而不是真正的物理地址，即以数据段基地址为起始地址0的偏移地址！
若地址直接以[数字]形式给出，是直接寻址。例如
MOV AL,[9] 将数据段第10个内存单元内的数据给AL
MOV AX,[9] 将数据段第11个内存单元的数据作为高8位，第10个内存单元数据作为低8位，给AX（想想为什么是这个操作？关键词：第五章，数据存放高地址高位，低地址低位）

## Slide 7: 第二章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
若给出的是操作数地址所在的地址，例如[[1000H]],即将1000H中存放的是数据所在地址，称为间接寻址。
若以[寄存器名]的形式将寄存器的值作为地址，称为寄存器间址。这种表示形式只能用BX,BP,SI,DI四个寄存器，使用了BX和BP叫基址寻址，使用了SI或DI叫变址寻址，若用了[BX或BP+SI或DI]这样的形式，叫基址变址寻址。若还加上个数字，如[BX+SI+100]，叫相对寻址。

## Slide 8: 第三章
3.1.1 CPU各功能组件及其作用 P61-62，其中要特别注意PC与PSW。在实际汇编语言面向的CPU中，以寄存器CS和IP代替PC的作用，以FLAG代替PSW的作用，具体第四章要注意联系。
3.1.2指令分段执行过程P64，注意和第一章的联系，这部分详细说明之前第一章概念性的东西在具体CPU上如何工作，关联哪些部件，要有概念。
3.1.4 指令流水线，P69图3-8以及对应说明。
3.2.2 补码加减法运算和溢出判别P75-77
3.3.2 四种情况下数据在内存与CPU内部的数据传送路径P88-89

## Slide 9: 第三章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
补码的加减法运算与溢出问题
补码加法运算就是直接两个二进制数的补码相加（包括最高位），最高位的进位直接舍去（即两个8位数相加，产生的第9位进位舍去）。
补码减法运算就是转换为被减数加上减数的相反数的补码，即X-Y = X + (-Y)， -Y和Y的关系是：将Y的补码按位取反，即每一位的1变0，0变1，得到的二进制数再加上1，就是-Y的补码。
溢出问题见例3-4 P76-77 注意溢出和最高位产生进位是两回事！最高位产生进位不一定是溢出，溢出也不一定在最高位产生进位。所谓溢出，指两个正数的补码相加，运算结果变成负数；或两个负数的补码相加，运算结果变为正数。结合例3-4的正溢例子63+66和负溢例子-63+（-66），看看两个二进制数补码相加得出的结果，转化为十进制数是什么，和原本十进制的运算结果是否符合？

## Slide 10: 第四章
80X86 CPU寄存器分类 通用寄存器，4个16位寄存器用途P126
四个段寄存器CS,DS,ES与SS的意义 P127 P132
IP寄存器的意义，IP寄存器如何使指令连续执行 ，注意与第三章PC联系，CS:IP为PC的实际实现，P128
FLAGS寄存器的意义，为第三章PSW的实际实现，注意几个核心标志位的意义OF,SF,ZF,CF P128-129
存储单元的地址和内容的关系，P131，存储单元字节与物理地址的表示（第一段），地址范围与总线宽度关系（第二段），结合图4-11，同样的地址0004H在以字节（DB,8位）和字（DW,16位）下读取结果的不同，说明数据高位放高地址，低位放低地址（345段）

## Slide 11: 第四章
存储器物理地址如何与段基址+偏移地址进行转换 P132，图4-12与对应解说。
段寄存器与偏移地址组合关系，以及该组合指向的段内容。P133
各种寻址方式的范例P141-147,与第二章寻址方式部分结合看
MOV传送指令，注意后面所有指令要点均为格式、功能、受影响的标志位（即是否改变FLAGS寄存器中对应的位），以及注意事项P149
PUSH,POP指令 P149
ADD指令，ADC指令 P157-158，注意例4-30如何使用两个16位寄存器实现32位加法。
SUB指令，SBB指令，NEG指令，CMP指令 P160
MUL指令，DIV指令，要特别注意乘数/除数为8位和16位时被乘数、被除数的情况，注意积、商、余数存放的位置。P161-162
逻辑移位指令和算术移位指令，特别是算术右移指令P168-169
串操作指令：MOVS,CMPS,STOS,LODS的实现细节、关联寄存器，以及其与REP,REPE和REPNE的组合关系

## Slide 12: 第四章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
8086架构CPU的内部结构
本课程所有的和汇编语言相关的知识都基于8086架构CPU，即只使用16位寄存器AX,BX,CX,DX,SP,BP,SI,DI，CS,DS,SS,ES,IP这几个寄存器，以及16位总线（即一次数据传输上限只有16位）
逻辑地址、物理地址、基地址和偏移地址的关系
8086主存地址形成中说明了，由于8086架构CPU可以支持1M主存，即2^20次方个主存单元，既然每个主存单元对应一个主存地址，那么主存地址也有2^20次方个，需要用20位二进制数来表示全部主存地址。
但是，问题来了，由于CPU中的所有寄存器都是16位的，怎么使用16位寄存器表示20位的主存地址呢？所以需要两个寄存器，一个寄存器表示基地址，即记录数据段（使用段地址寄存器DS）和代码段的起始地址（使用段地址寄存器CS），但不是记录原始值，需要一个处理，马上就说明。另一个寄存器表示偏移地址，偏移地址即数据所在内存单元地址相对于起始地址的距离，即数据所在内存单元地址减去起始地址。逻辑地址的表示方式为：基地址:偏移地址

## Slide 13: 第四章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
物理地址即真实的内存地址，和逻辑地址的关系是基地址左移4位，加上偏移地址。二进制数左移四位相当于乘以2^4，即乘以16（十六进制的10H），所以物理地址和逻辑地址的关系是
物理地址 = 基地址*10H + 偏移地址。
所以，段地址寄存器DS和CS中存放的基地址，是真实数据段和代码段的起始地址除以10H。
汇编指令中用的数据地址全部是偏移地址，计算机根据DS的值和指令中给出的偏移地址找到内存真实物理地址中的数据！而程序要执行下一条指令时，根据IP寄存器的偏移地址和CS寄存器中的基地址，找到下一条要执行的指令在内存中的位置并读入CPU
思考题： 已知汇编语言的数据段载入内存中，起始物理地址是2000H，代码段载入内存中的起始物理地址是3000H。请问DS和CS的值分别是多少？
MOV AL,[10H] 是读取哪个内存单元的数据？
已知IP的值为100H，请问计算机下一条要执行的指令在内存的哪个单元？

## Slide 14: 第四章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
段寄存器
段寄存器有CS,DS,SS,ES这四个，本学期仅要求理解CS和DS，即代码段寄存器和数据段寄存器，前面已经说过了，这两个寄存器是用来存放代码段起始地址/10H和数据段起始地址/10H的，所有汇编指令仅给出数据偏移地址，并根据DS定位数据基地址。
内存数据存储和读取的原则
第一章要点已经说到了，一个内存地址对应一个内存单元，而且一个内存单元只有8位，只能存放一个2位的十六进制数！那么比2位十六进制数长的，就需要两个以上内存单元来存。读取一个2位以上的十六进制数，也需要读取两个内存单元，那么这个存和读，就需要遵循高高低低的原则：
存数据的时候，低地址存低位数字，高地址存高位数字，从低到高2位2位的存。
读数据的时候，也是从低地址往高地址读，低地址读出来的值作为低位，高地址读出来的值作为高位。
存数据和读数据，到底存几个内存单元，读几个内存单元，由指令中另外一个寄存器或者变量的类型决定，8位寄存器或DB变量就只读/写一个内存单元，16位寄存器或DW变量读/写两个单元

## Slide 15: 第四章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
乘除法指令
注意乘法指令MUL和除法指令DIV都只有一个操作数！被乘数/被除数根据指令给出操作数的类型决定。
如果操作数是8位寄存器或DB变量，乘法的被乘数为AL，结果放在AX中。除法的被除数是AX,商放AL，余数放AH。
如果操作数是16位寄存器或DW变量，乘法的被乘数为AX，结果放在DX(高16位)和AX（低16位）中。除法的被除数是DX高AX低组成的32位数,商放AX，余数放DX
思考题：假设AX=234H, BX=110H DX=0H请问若分别执行:
MUL BL后，AX=? BX=? DX=?
MUL BX后 AX=? BX=? DX=?
DIV BL 后，三个寄存器的值？
DIV BX 后，三个寄存器的值?

## Slide 16: 第五章
汇编语言的基本结构定义（数据段，代码段）P181-182
变量的定义与变量的三个属性P185-186
变量定义后在内存中的存储方式 P186 数值表达式与字符串定义部分，注意要懂得画出变量在内存中的存储图，结合汇编语言作业第2题
变量的使用方式P188
标号的概念与三个属性P188-189
段寄存器的装载 P197-199
顺序程序 P212-213两个程序
分支程序转移条件P216,记住JE,JNE,JA,JAE,JB,JBE,JG,JGE,JL,JLE即可
P217-219，分支程序例题
LOOP,LOOPE,LOOPNE指令用法与课本例题
用条件控制循环例题 P228，注意例题是如何使用JMP实现满足特定条件时终止循环的
子程序的具体定义方法 P233， CALL与RET的实际工作（段内调用）P230

## Slide 17: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
1.一个完整的汇编程序结构：
注意P182的代码，一个完整的汇编语言需要：
（1）定义数据段：
DATA SEGMENT
………………….
DATA ENDS
（2）堆栈段可以不定义
（3）定义代码段：
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: mov AX,DATA
mov DS,AX 初始化数据段基地址
……………
MOV AH,4C
INT 21H 调用系统函数退出程序
CODE ENDS
END START

## Slide 18: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
代码段重点1：ASSUME
ASSUME建立起段寄存器与段名的联系，CS:代码段名，DS:数据段名
重点2：START与END START的位置
START的位置在代码段第一条指令的前面
END START 在CODE ENDS后面
重点3：记住初始化数据段寄存器
重点4：程序结束时记得使用4C号函数和INT 21H 退出

## Slide 19: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
2. 数据段定义变量后在内存中的存放形式：
重点1 、要求掌握变量类型：DB和DW
DB：占用一个字节，定义2位16进制数
DW：占用两个字节，定义4位16进制数
定义字符串：仅使用DB来定义，每一个字符（包括空格）占用一个字节
DW型数据存放和访问遵循高高低低的原则（忘了回去看前面的要点），连续定义的变量，在内存中连续存放。

## Slide 20: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
汇编语言中变量的本质：变量名真正的意义是内存单元的一个“标签”，它具有两个属性：
地址属性：变量名本身代表着一个内存地址，而不是内存中的数据。注意：是偏移地址而不是物理地址。
类型属性：通过变量名去访问内存，访问的内存单元数和变量类型一致，即使用变量A去取内存的数，取一个单元，使用变量B，则取两个单元
MOV AL, A AL = 11H
MOV AL, A+1 AL = 34H
MOV AL, A+4 AL = 02H
MOV AL, C+1 AL = 02H
MOV AX, B AX = 1234H
MOV AX, B+1 AX = 1312H
思考题：想想为什么是这些结果?理解使用变量名来访问内存的方法。注意不同变量类型对应不同大小的寄存器。

## Slide 21: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
汇编语言中变量的本质：变量名真正的意义是内存单元的一个“标签”，它具有两个属性：
地址属性：变量名本身代表着一个内存地址，而不是内存中的数据。注意：是偏移地址而不是物理地址。
类型属性：通过变量名去访问内存，访问的内存单元数和变量类型一致，即使用变量A去取内存的数，取一个单元，使用变量B，则取两个单元
MOV AL, A AL = 11H
MOV AL, A+1 AL = 34H
MOV AL, A+4 AL = 02H
MOV AL, C+1 AL = 02H
MOV AX, B AX = 1234H
MOV AX, B+1 AX = 1312H
思考题：想想为什么是这些结果?理解使用变量名来访问内存的方法。注意不同变量类型对应不同大小的寄存器。

## Slide 22: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
分支程序设计：
1.改变指令的执行顺序:
在正常情况下，汇编语言指令是通过修改IP寄存器的值，一条条向下执行的（回想第一章，如何修改的？）
但是，如果要实现if语句或循环语句，就需要改变指令的执行顺序，即指令跳转。
本章所有条件转移语句的工作本质就是修改IP寄存器，使之改变指令执行顺序，转移到相应语句去执行。

## Slide 23: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
转移到指定指令的方法：指令标号
指令标号的形式如下：
标号： 指令
标号的本质是指令所在的内存地址。
条件转移语句后跟标号，就把ip寄存器的值修改为标号所代表的内存地址，于是就跳到了标号所在的指令作为下一条执行指令。
注意：只要求掌握使用跳转语句+标号进行指令转移的方法，书上其他转移的方式不用掌握。

## Slide 24: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
无条件转移指令JMP:无需任何条件，直接跳转到标号所在位置，通常用于处理不同分支，防止一个分支执行完后继续执行下一个分支:
L1：…………
………… //if ……
JMP end //思考题：如果没有这一句会怎么样？
L2: …………
……………//else
end:…………. //if….else……之后的语句

## Slide 25: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
CMP指令与条件转移语句的结合:条件转移语句的工作原理，是以上一条指令的执行结果作为条件，从而决定是否转移到标号所在的指令取执行，因此条件转移指令的上一条指令通常是CMP指令，即比较指令。
CMP AX,BX
JE L1 (如AX与BX相等，转移到L1所在指令执行，否则继续向下执行)
JA/JAE/JB/JBE L1（如AX大于/大于等于/小于/小于等于BX（作为无符号数），则转移到L1所在指令执行，否则继续向下执行）
JG/JGE/JL/JLE L1 （如AX大于/大于等于/小于/小于等于BX（作为有符号数），则转移到L1所在指令执行，否则继续向下执行）

## Slide 26: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
CMP指令与条件转移语句的结合:条件转移语句的工作原理，是以上一条指令的执行结果作为条件，从而决定是否转移到标号所在的指令取执行，因此条件转移指令的上一条指令通常是CMP指令，即比较指令。
CMP AX,BX
JE L1 (如AX与BX相等，转移到L1所在指令执行，否则继续向下执行)
JA/JAE/JB/JBE L1（如AX大于/大于等于/小于/小于等于BX（作为无符号数），则转移到L1所在指令执行，否则继续向下执行）
JG/JGE/JL/JLE L1 （如AX大于/大于等于/小于/小于等于BX（作为有符号数），则转移到L1所在指令执行，否则继续向下执行）

## Slide 27: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
思考题：实现以下函数：
B = 4*A （A>=0）
= -A （A<0）
实现时注意两个要点：
1.比较大小后的条件判断语句应该使用JG/JGE/JL/JLE而不应该使用JAE,JBE等（因为只有有符号数才有正数负数之分）
2. 求相反数的指令是NEG
3.注意两个分支之间应该用一个JMP指令，防止一个分支执行完后继续向下执行下一个分支。

## Slide 28: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
. 循环程序设计：
LOOP语句基本使用方法：
标号: …………..
…………..
…………..
LOOP 标号
程序即在标号与LOOP 语句之间循环，循环次数为CX的值。即LOOP每执行一次，CX减1，直至CX为0时停止循环。故若无特殊必要，不要在循环体中使用CX

## Slide 29: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
带条件循环语句LOOPE：用于找字符串中的某个字符。
标号：……………..
………………
CMP ……….
LOOPE 标号
循环条件: 1. CX不为0，且每循环一次CX减1，与LOOP相同
2. CMP语句执行的结果为相等
思考题：例5-8 P223-224，请掌握通过LOOPE在字符串中寻找不满足条件的字符的用法，注意如何使用寄存器寻址实现扫描字符串

## Slide 30: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
带条件循环语句LOOPE：用于找字符串中的某个字符。
标号：……………..
………………
CMP ……….
LOOPE 标号
循环条件: 1. CX不为0，且每循环一次CX减1，与LOOP相同
2. CMP语句执行的结果为相等
思考题：例5-8 P223-224，请掌握通过LOOPE在字符串中寻找不满足条件的字符的用法，注意如何使用寄存器寻址实现扫描字符串

## Slide 31: 第五章一些技术细节（看 完 这 些 还 是 要 看 书！）
带条件循环语句LOOPNE：用于找字符串中的某个字符。
标号：……………..
………………
CMP ……….
LOOPNE 标号
循环条件: 1. CX不为0，且每循环一次CX减1，与LOOP相同
2. CMP语句执行的结果为不相等
思考题：请思考如何将例5-8改为寻找一字符串中的第一个空格并将其偏移地址送入index

## Slide 32: 第六章
多级存储架构不同层次存储器的特点P253
存储器的位扩展与字数扩展P264
Cache的工作原理（局部性）P276-277
Cache三种映像方式 P277-279
替换算法 P280
Cache读写过程，写回与写直达P280
虚拟存储器的工作原理P299
三种虚拟存储器的特点P299-301

## Slide 33: 第七章
I/O接口的部分功能P308-309
程序查询方式工作原理P314 缺陷P316
向量中断法，中断入口地址生成 P320-321
中断的过程 P322-323，重点是中断响应与中断返回的具体工作
DMA方式 P335
通道与IOP的概念P347-348